Феррорезонансные стабилизаторы напряжения

# Стабилизаторы сетевого напряжения серии СТФ

Научно-производственное предприятие «Электроисточник» более 15 лет разрабатывает и изготовляет феррорезонансные стабилизаторы различных мощностей и параметров.

Феррорезонансные стабилизаторы являются стабилизаторами переменного напряжения.

В сравнении с другими типами стабилизаторов они обладают рядом существенных преимуществ:

1.Это стабилизаторы МГНОВЕННОГО действия (параметрические). Во всех других типах стабилизаторов напряжение сети измеряется, усредняется, а затем корректируется, например, с помощью переключения обмоток автотрансформатора, насыщения  сердечника, изменения сопротивления цепи и др. В итоге эти стабилизаторы «тормозят». Это приводит к  перерывам в электроснабжении потребителей,  перенапряжениям. Феррорезонансный стабилизатор имеет феррорезонансный контур, настроенный на нужное  нам напряжение и выдаёт его в стабилизируемую сеть. При этом колебания во входной сети в широких пределах не сказываются на напряжении в стабилизируемой сети.

2.За счёт накопления энергии в резонансном контуре феррорезонансному стабилизатору удаётся сглаживать кратковременные провалы и всплески напряжения и даже кратковременное (до десятков миллисекунд) отсутствие напряжения во входной сети. Стабилизатор является почти идеальным фильтром.

3.Стабилизатор не боится перегрузок и не повреждается даже при кратковременных коротких замыканиях в стабилизируемой сети (ограничивает ток за счёт входных дросселей).

4.Стабилизатор очень надёжен, не содержит электроники (только дроссели и конденсаторы). Другие стабилизаторы могут быть сами повреждены скачком напряжения в сети. Феррорезонансный выдержит двойное напряжение,  и будет работать, пока не сгорит предохранитель. Срок его эксплуатации– десятилетия.

5.Стабилизатор может работать в большом диапазоне температур, при высокой влажности и низком атмосферном давлении. Во взрывоопасных средах.

6.Точность стабилизации напряжения феррорезонансного стабилизатора в области стабилизации обычно 1-2 %, но может быть установлена практически любой (доли процента).

Интервал входного напряжения, при котором происходит стабилизация выходного напряжения на заданном значении, задаётся ценой стабилизатора и может быть установлен практически на любом уровне. Следует учесть, что при уменьшении нагрузки, интервал стабилизации значительно увеличивается и превышает паспортные данные, указанные для полной нагрузки.

Стабилизаторы могут быть одно, двух или трёхфазными, без гальванической развязки или с полной гальванической развязкой (трансформаторной) от сети. Рассчитаны на разное входное и выходное напряжение (12, 24, 36, 48, 60, 127, 220, 380 Вольт), частоту-50, 60 или 400 Гц. Мощность от единиц Ватт до десятков КВт. Настольного, настенного или напольного исполнений.

Недостатки.

1.Стабилизатор дорог за счёт материалоёмкости и трудоёмкости.

2.Стабилизатор имеет большой вес.

3.Стабилизатор «гудит», хотя благодаря отработанной нами технологии этот шум сведён к минимуму (не громче чем холодильник).

4.Стабилизатор незначительно искажает синусоиду (не более 8%). Если это будет иметь значение для Заказчика , уровень искажений можно уменьшить до 1-2%.

Феррорезонансный стабилизатор незаменим в случаях:

1.Питания прецизионной аппаратуры, не допускающей скачков напряжения и перерывов в электропитании -медицинская техника, техника связи и др.

2 При очень плохой сети с помехами  ( на электротранспорте – аппаратура электровозов и др.).Только этот стабилизатор отфильтрует например искажения в сети, связанные с работой электросварочного аппарата.

3. При нагрузках с возможными частыми короткими замыканиями в сети.

Наше предприятие в кратчайшие сроки разработает и изготовит необходимый Вам стабилизатор!

Стабилизаторы напряжения переключательного типа

#### Стабилизаторы сетевого напряжения серии  СТП.

Стабилизаторы серии СТП - переключательного типа, в них используются автотрансформатор с несколькими отводами от обмотки, которые в зависимости от напряжения в сети автоматически подключаются к нагрузке контакторами или тиристорами. Достоинством этого типа стабилизаторов является относительная дешевизна, значительно меньший вес и габариты, возможность изготовления стабилизаторов на большую мощность, высокий К.П.Д. Недостатками являются: относительно низкая точность стабилизации, запаздывание стабилизации при бросках напряжения и ступенчатая установка напряжения на выходе. Кроме того, при переключениях возникают незначительные провалы выходного напряжения.

На фотографиях: стабилизаторы сетевого напряжения серии СТФ и СТП

Основные технические характеристики стабилизаторов сетевого напряжения, выпускаемых  НПП «Электроисточник».

(ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА).

| Наименование параметра, величины, единицы измерения | Значения для феррорезонансного стабилизатора | Значения для переключающего стабилизатора |
| --- | --- | --- |
| Число фаз входного/выходного напряжения | 3 или 1 | 3 или1 |
| Напряжение входное фазное номинальное сети, В | 12, 24, 36, 48, 60, 127, 220, 380 | 12, 24, 36, 48, 60, 127, 220, 380 |
| Напряжение выходное фазное номинальное , В | 12, 24, 36, 48, 60, 127, 220, 380 | 12, 24, 36, 48, 60, 127, 220, 380 |
| Частота входного/выходного напряжения, Гц | 50, 60, 400 | 50, 60, 400 |
| Уровень стабилизации выходного напряжения при номинальной нагрузке и изменении входного напряжения от 160 до 260 В., не хуже, % | 2 | 3 |
| Уровень стабилизации выходного напряжения при изменении нагрузки от 0 до 100%, не хуже,% | 1 | 3 |
| Время стабилизации выходного напряжения при изменении входного, мсек, не более | 0 | 100 |
| Мощность выходная, максимальная, общая, кВт | 0,5;1,0;1,5; 2,2; 4,5; 6,6. | 2,2;3.5;10;20;31;60;100. |
| Вес, не более, кГ | 20; 40; 60; 120. | 10; 15; 25; 40;55;75; 95. |
| Коэффициент полезного действия, % , не менее: | 88 | 95 |

По желанию заказчика в корпус встраивается вольтметр, измеряющий входное и выходное фазное напряжение. Корпус устройства в навесном, либо напольном исполнении. Размеры корпуса зависят от исполнения стабилизатора.

Для трёхфазных стабилизаторов в одном корпусе расположены 3 однофазных устройства, которые могут быть подключены либо пофазно, либо на одну фазу и три фидера нагрузки.

Гарантия на стабилизаторы - 2 года. Цены зависят от исполнения и объёма заказа.

Возможно изготовление стабилизаторов с другими техническими характеристиками по желанию заказчика.