# Наше предприятие разрабатывает и производит по заказу клиентов различную нестандартную измерительную аппаратуру.

# Пример - изготовленный по заказу подразделения «Газпрома»

# Комплект измерительной аппаратуры для определения положения стальной ленты

# Аппаратура предназначена для определения положения края стальной ленты транспортёра в процессе её движения. Аппаратура разработана и изготовлена нашим предприятием для установки грануляции серы ЗАО «ВНИКОР». Принцип определения положения стальной ленты состоит в перекрытии проводящим материалом ленты потока электромагнитного излучения между электромагнитным излучателем и приёмником. При этом на показания не влияют задымлённость, запылённость, вертикальные вибрации.  Комплект аппаратуры представляет собой 2 датчика положения ленты (по левому и правому краю ленты), состоящих из излучателя и приёмника, соединённых кабелями с корпусом, в котором размещены соответственно 2 генератора сигналов и 2 усилителя сигналов с приёмника, а также 2 преобразователя усиленных сигналов в нормированный сигнал 4-20 ма.

Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Величина напряжения питания, Вольт | 22-28 |
| Напряжение питания | постоянное |
| Частота излучателя, кГц | 20-22 |
| Потребляемый ток, не более, Ампер (для комплекта) | 0,25 |
| Характер нагрузки | активная, активно-емкостная |
| Напряжение на катушке излучателя, Вольт | 15 |
| Мощность излучателя, Вт, не более | 1 |
| Ток на выходе при полностью перекрытом зазоре между излучателем и приёмником, не более, мА | 4 |
| Ток на выходе при полностью открытом зазоре между излучателем и приёмником, мА | 20 |
| Величина зазора между излучателем и приёмником, не менее, мм | 50 |
| Зона чувствительности датчика по перекрытию, не менее, мм | 100 |
| Чувствительность к перемещению ленты, не менее, мА/мм | 0.16 |
| Минимальная чувствительность к перемещению ленты, мм | 1 |
| Наличие гальванической развязки | имеется |
| Сопротивление изоляции электрических цепей относительно корпуса и между входом и выходом, не менее, Мом | 10 |
| Электрическая прочность изоляции электрических цепей относительно корпуса и между входом и выходом (испытательное напряжение), В | 1500, 50 Гц, в течении 1 мин |
| Габаритные размеры /высота × ширина × глубина/, мм(для датчика, для корпуса) | 170×90×42; 220×210×90 |
| Масса, не более, кг | 3 |
| Длина соединительного кабеля, м | 3 и 6 |
| Группа исполнения по стойкости к воздействию внешних механических факторов по ГОСТ17516.1 | М25 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ4 |
| Степень защиты по ГОСТ14254 | IР54 |