##### Мощные сетевые источники питания, выпускаемые нашим предприятием, представлены серией ЭИПСР.

##### Стабилизированные источники питания постоянного тока серии ЭИПСР.

##### Стабилизированный источник питания постоянного тока  ЭИПСР (далее – источник) предназначен для электропитания различных электропотребителей стабилизированным напряжением постоянного тока с малым уровнем пульсаций.

Структура условного обозначения источника:

ЭИПСР-ххх/ххх-хххУХЛх

Климатическое исполнение и категория

размещения по ГОСТ 15150.

Максимальный длительный выходной ток, Ампер.

Максимальное выходное постоянное напряжение, Вольт

Напряжение сети переменное, Вольт.

Условное обозначение серии (разработанный НПП «Электроисточник» источник питания стабилизированный, регулируемый).

1.Описание и работа

1.1.Назначение.

Функциональное назначение источника – преобразование переменного сетевого напряжения в постоянное стабилизированное, регулируемое с малым уровнем пульсаций.

1.2.Характеристики.

Технические данные и характеристики источников приведены в таблице 1.

(Характеристики выбираются Заказчиком и могут быть изменены по его желанию)

Таблица 1.

| Напряжение питания входное, линейное, В | 220 или 380±10% |
| --- | --- |
| Род напряжения | Переменное |
| Частота, Гц | 50±5 |
| Число фаз | 1 или 3 с нулём |
| Характер нагрузки | Активная, активно-емкостная |
| Максимальное выходное выпрямленное напряжение, Вольт | От 6 до 1000 |
| Диапазон регулировки выходного напряжения, не менее, % | От 5 до 100 |
| Номинальный (максимальный длительный) выходной ток, А: | от 1до 300 |
| Максимально допустимая перегрузка по току в течение 10 сек, % | 50 |
| Коэффициент пульсаций выходного напряжения, не более, % | 0,5; 1; 2; 5. |
| Нестабильность установленного выходного напряжения при изменении входного напряжения в пределах допустимого, не более, %: | ±1; 3. |
| Кратковременное (0,1 сек) изменение выходного напряжения при скачкообразном изменении тока нагрузки до 50% в пределах номинального тока, не более, % | 10 |
| Изменение выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 10% до 100% , не более, % | ±1 |
| Выходная мощность максимальная, Вт | От 100 до 50 000 |
| Коэффициент полезного действия при максимальной мощности, не менее, %, | 75 |
| Сопротивление изоляции электрических цепей относительно корпуса и между входом и выходом, не менее, Мом | 10 |
| Электрическая прочность изоляции электрических цепей относительно корпуса и между входом и выходом (испытательное напряжение), В | 1500, 50 Гц, в течении 1 мин |
| Габаритные размеры /высота × ширина × глубина/, мм | Зависит от типоиспонения |
| Масса, кг. | Зависит от типоиспонения |
| Уровень звука на расстоянии 1м, не более, дБА | 45 |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С | +1…+35 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ4 |
| Степень защиты по ГОСТ14254 | IР20 |

На фотографии:    Источник питания мощностью 15 КВт