##### Выпускаемые нашим предприятием выпрямители для электропривода двигателей постоянного тока, представлены тиристорными управляемыми выпрямителями серии ЭТЕ.

##### Тиристорный управляемый выпрямитель для питания двигателя постоянного тока серии ЭТЕ предназначен для электропитания якорных цепей электродвигателей постоянного тока.

Структура условного обозначения выпрямителя:

ЭТЕ4-ххх/хххН-х-2 УХЛх

Климатическое исполнение и категория

размещения по ГОСТ 15150.

Защищённая конструкция.

Напряжение питающей сети (1 – 220В; 2 – 380 В).

Непосредственное подключение к сети(без трансформатора).

Максимальное постоянное выходное напряжение, В.

Максимальный длительный выходной ток, А.

Перегрузка 2,25Jном. длительностью 10 сек.

Условное обозначение серии / разработанный НПП «Электроисточник» выпрямитель, тиристорный, стабилизированный, регулируемый, с естественным охлаждением/.

Функциональное назначение выпрямителей ЭТЕ (далее- «выпрямитель») – преобразование переменного сетевого напряжения в постоянное стабилизированное, регулируемое.

Технические данные и характеристики источника приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Напряжение питания входное, линейное, В | 220±10%;380±10% |
| --- | --- |
| Род напряжения | переменное |
| Частота, Гц | 50±5 |
| Число фаз | 1 с нулём;3 с нулём |
| Характер нагрузки | Двигательная |
| Максимальное постоянное выходное напряжение, В | 24;48; 60;120;220;330;460;600;1000. |
| Диапазон регулировки выходного напряжения, не менее, %: | 5÷105 |
| Номинальный (максимальный длительный) выходной ток, А: | 50;100;200;300;400;600. |
| Максимальный выпрямленный ток, в течение 10 сек, | 2,25 от номинального |
| Нестабильность установленного выходного напряжения при изменении входного напряжения в пределах допустимого, не более, %: | ±5 |
| Изменение выходного напряжения при изменении тока нагрузки до 50% в пределах номинального тока, не более, % | ±10 |
| Выходная мощность максимальная, КВт | 1;5;10;25;60;100;200;400;600. |
| Коэффициент полезного действия при максимальной мощности, не менее, %, | 75 |
| Сопротивление изоляции электрических цепей относительно корпуса и между входом и выходом, не менее, Мом | 10 |
| Электрическая прочность изоляции электрических цепей относительно корпуса и между входом и выходом (испытательное напряжение), В | 1500, 50 Гц, в течении 1 мин |
| Габаритные размеры /высота × ширина × глубина/, не более, мм | 810×510×390 |
| Масса, не более, кг. | Зависит от исполнения |
| Уровень звука на расстоянии 1м, не более, дБА | 45 |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С | -1…+35 |
| Степень защиты по ГОСТ14254 | IР21 |

На фотографии: Выпрямитель для двигателя на ток 200 Ампер.