Агрегаты бесперебойного питания серии ЭБП

Агрегаты необходимы для бесперебойного питания потребителей, не допускающих даже кратковременных перерывов питания в подаче электроэнергии. К таким потребителям, в частности, относятся: вычислительная техника, медицинская аппаратура, аппаратура связи и телемеханики, релейно-контакторные системы управления.

- Структура - on – line

- Комплектация – с аккумуляторной батареей или без.

- Форма выходного напряжения – синусоидальная.

АБП мощностью 10 КВТ

Основные параметры и технические характеристики агрегатов.

| Мощность выходная активная номинальная, кВт | 0,63; 1,25; 2,5; 3,15; 5,0; 6,3; 10,0; 12,5; 16; 31,5 |
| --- | --- |
| Мощность выходная полная номинальная, кВА | 0,9; 1,8; 3,6; 4,5; 7,15; 9,0; 14,0; 18,0; 23,0; 45,0 |
| Число фаз выходного напряжения | 1; 3 с нулем |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220; 230 |
| Номинальное фазное/линейное выходное напряжение, В | 220/380; 230/400 |
| Форма кривой выходного напряжения | синусоидальная |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50; 60; 400 |
| Коэффициент несинусоидальности кривой выходного напряжения, %, не более | 3 |
| Установившиеся отклонения выходного напряжения от номинального значения (точность стабилизации), %, не более | (2 |
| Небаланс фаз выходного напряжения, %, не более | 3 |
| Время поддержки нагрузки стандартное, мин. | 10 |
| Напряжение аккумуляторной батареи ( для агрегатов не комплектуемых аккумуляторной батареей) ,В | 24; 48; 60; 110; 220 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ4 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20; IP21 |
| Группа исполнения по воздействию внешних механических факторов по ГОСТ 17516.1 | М25 |

Агрегаты комплектуются импортными аккумуляторными батареями со сроком службы не менее 6 лет.