### Научно производственным предприятием «Электроисточник» разработаны и выпускаются:

### Преобразователи постоянного напряжения в постоянное (конверторы) серии ЭК.

Конверторы (их ещё называют трансформаторами постоянного тока) преобразуют постоянное напряжение  в постоянное. При этом конверторы могут, как понижать, так и повышать постоянное напряжение. Конверторы также используют для гальванической развязки цепей постоянного тока, для инвертирования (смены знака постоянного напряжения), для получения из одного напряжения  постоянного тока нескольких. Конверторы могут иметь либо не иметь гальваническую развязку между первичной и вторичной цепями.

Конверторы предназначены для питания нагрузки постоянного тока любого характера: резистивного, индуктивного, импульсного, двигательного.

Первичным источником электроэнергии может быть аккумуляторная батарея, бортовая сеть постоянного тока и т.п.

Конверторы способны работать в широком диапазоне температур окружающей среды (в нерегулярно отапливаемых помещениях), а также при воздействии вибрации и одиночных ударов.

Конверторы оснащены всеми видами защит:

- от превышений и понижений входного напряжения;

- от перегрузок и коротких замыканий в цепи нагрузки;

- от перегрева.

На фотографии: конвертор 24/110 Вольт мощностью 5 КВт .

Конверторы могут иметь следующие основные параметры и технические характеристики:

| Номинальное входное напряжение, В | 3;6:12;24; 27; 48; 60;; 110; 220 |
| --- | --- |
| Номинальное выходное напряжение, В | 3;6;12;24; 27; 48; 60; 110; 220 |
| Установившиеся отклонения выходного напряжения от номинального значения, %, не более | ±1,5 |
| Мощность выходная номинальная, Вт | 50;100; 200;315; 630; 1250; 2500; 3150; 5000; 6300; 10000 |
| Мощность выходная максимальная (в течении 30 с), Вт | 50;100;2000;630; 1260; 2500; 5000; 10000; 12600; 20000 |
| Коэффициент полезного действия, %, не менее | 92 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ3.1 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 |
| Группа исполнения по воздействию внешних механических факторов по ГОСТ 17516.1 | М25 |

По желанию Заказчика предприятие выпустит преобразователи с другими величинами входных и выходных напряжений и мощностей,  дополнительными функциями и защитами, в измененном конструктивном исполнении и с другими особенностями. Производим гарантийное и послегарантийное обслуживание.