Преобразователи постоянного напряжения в переменное, (инверторы) разработанные и выпускаемые нашим предприятием  представлены преобразователями электроэнергии  серии ЭВ.

Преобразователи электроэнергии ЭВ (далее преобразователи) – являются источниками переменного одно- и трехфазного напряжения. Первичным источником электроэнергии

может быть аккумуляторная батарея, бортовая сеть постоянного тока и т.п.

Преобразователи используются для питания

следующих потребителей:

- вычислительной техники (включая все виды периферийного оборудования);

- электронной аппаратуры любого назначения;

- устройств автоматики и телемеханики;

- аппаратуры связи;

- информационно- измерительной техники;

- освещения и электронагревательных приборов;

- электроинструмента, кондиционеров, холодильников и других устройств с мощными электродвигателями;

- бытовых электроприборов.

Преобразователи работают в стационарных условиях и на подвижных объектах (судах, летательных аппаратах, автомобилях и подвижном составе железных дорог).

Преобразователи способны работать в широком диапазоне температур окружающей среды (в нерегулярно отапливаемых помещениях), а также при воздействии вибрации и одиночных ударов.

Преобразователи имеют следующие характерные особенности:

- бесшумность;

- высокую перегрузочную способность, что позволяет питать потребители с нелинейными цепями и мощными электродвигателями;

- возможность работы от удаленного источника постоянного тока с большими пульсациями напряжения и высоким внутренним сопротивлением;

- широкий диапазон допускаемого входного напряжения;

- малые габаритные размеры и массу.

Преобразователи оснащены всеми видами защит:

- от превышения и понижения входного напряжения;

- от перегрузок и коротких замыканий в цепи нагрузки;

- от перегрева.

Преобразователи этой серии имеют следующие основные параметры и технические   характеристики:

| Номинальное входное постоянное напряжение, В | 24; 27; 48; 50; 60; 75; 110;115, 220 |
| --- | --- |
| Число фаз выходного напряжения | 1; 3 с нулем |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Номинальное фазное/линейное выходное напряжение, В | 127/220; 133/230, 220/380, 230/400 |
| Форма кривой выходного напряжения | синусоидальная |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50; 60; 400 |
| Мощность выходная полная номинальная, ВА | 900; 1800; 3600; 4500;7150 |
| Мощность выходная активная номинальная, Вт | 630; 1250; 2500; 3150; 5000 |
| Мощность выходная активная максимальная (в течении 30 с), Вт | 950; 1900; 3750; 4750; 7500 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ3.1 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 |
| Группа исполнения по воздействию внешних механических факторов по ГОСТ 17516.1 | М25 |