Разработанные и изготовляемые нашим предприятием простые преобразователи однофазного напряжения в трёхфазное необходимы в основном для включения в однофазную сеть асинхронных двигателей, но могут применяться и для других целей.

Используемый обычно при запуске асинхронных двигателей конденсатор позволяет двигателю работать с мощностью, не превышающей 50% от номинальной.

Наши преобразователи, в которых используются специально подобранные дроссели позволяет двигателю работать с мощностью около 95% от номинальной.

Выходная мощность  преобразователей задаётся Заказчиком.

Преобразователь однофазного напряжения в трёхфазное

мощностью  6 КВА.